高雄區農業改良場財務採購規格表

| 設備名稱：溫室加溫機 | 數量：2台 |
| --- | --- |
| 加溫機2台，其規格如下： 熱風式加溫機。 燃料油種類：柴油。 熱交換速率：至少150M3/分鐘(含以上)。 發熱量：至少90,000Kcal/小時(含以上)。 溫度控制器：數位式可調整溫度控制器，溫度設定可由室溫~90℃(含以上)。 機體出風口：至少2個，口徑各40公分±5公分，出風口溫度至少60℃(含以上)。 機體尺寸：長度≦160公分，寬度≦80公分，高度≦150公分。 使用電源：220V或380V，50/60HZ。 廠商於投標時須提供型錄規格以供審查。 油槽：1600公升(含以上)1個。 油槽安全設施1座，包含以下內容： 圍牆：四面磚砌泥做圍牆，每面長度約2公尺，高度約45公分，厚度約10公分。 護網：於四面圍牆架設高度約150公分菱形鐵絲網。 ABC類乾粉滅火器2支，藥劑重量至少3.5公斤(含以上)。 滅火箱1只(至少可放置上述2支滅火器)。 圍牆內放置滅火砂，高度約10公分。 嚴禁煙火告示牌2面。 熱風管：塑膠打孔熱風管4條，每條長度至少30公尺(含以上)，口徑40公分±5公分。 熱風管轉接彎頭2個：不鏽鋼材質，厚度0.4mm±0.1 mm，口徑40公分±5公分。 其他 裝設地點：本場編號CD10及CD11溫室，加溫機放置位置為溫室內靠近風扇位置，投標廠商於投標前可先至現場實地了解與量測。 廠商須負責2台加溫機、油槽、油槽安全設施、熱風管及所需電路、油管之施做與安裝。 保固期限：自驗收合格日起保固1年。 |