毛豆種子大小選別機規格

數量：壹台

規格與性能：

（一）機體

作業效率：≧500kg/hr。

全長(寛)：200~300㎝。

全寬(長)：100~150㎝。

全高：150~250㎝。

全重：300~500kg。

電力：三相220V或200V。

（二）供料部

供料口：可調整種子進料流量。

雜物去除方式：風力去除或振動去除，可同時去除粉塵。

（三）選別部

種子粒形選別方式：可調式至少二段式選別。

種子粒徑選別方式：可調式至少二段式選別。

排出方式：種子可依篩網大小同時篩選出三種不同規格。

篩網：標準網目大（7.9㎜）、中（7.3㎜），可更換。

種子破損率：≦0.1%。

（四）其他：附原文及中文使用操作說明書。

（五）保固期：全台至少一年。

（六）總價款：包含稅金、運輸、安裝及操作訓練費用。