酸度計自動檢樣轉盤         壹套

規格：

(1) 顯示：LCD (24 衍 × 4 行)

(2) 作業鍵/開關：平坦按鍵

(3) 檢樣數/對應檢杯：

檢樣數 : 36 檢樣（含或以上）

對應檢杯 : 30mL（含或以上）

(4) 空氣沖流次數：1～9次(可設定)

(5) 測試終了後，電極可浸漬於保存槽的保養設計

(6) 可各別設定清洗時間

純水淋浴清洗：1～9999秒

藥液淋浴清洗：1～9999秒

純水泡噴清洗：1～9999秒

藥液泡噴清洗：1～9999秒

(7) 終點檢出：終點針或依按鍵檢號終了的設定。

(8) 標準附屬品:

1. 檢盤 (36 檢樣用)                   	( 1

2. 純水筒 (10L，附滿水開關)				( 1

3. 廢液筒 (10L，附滿水開關)				( 1

4. 清洗水液管							( 1

5. 廢液用管								( 1

6. 說明書 								( 1

7. 印表機								1台

可列印項目 :

測試時日‧滴定型種‧滴定條件‧檢樣 No. 檢樣名稱‧檢量‧初期電位‧當量點電位‧滴定量‧濃度計算結果‧圖表 (各項目的印字 ON/OFF 可設定)

酸度計自動檢樣轉盤與印表機需與本場現有的酸度計配合使用。

保固期限：驗收合格日起1年。