行政院農業委員會高雄區農業改良場

# 土壤水分監測器 – 水分張力計暨訊號無線發報器數量及規格

1.水分張力計

A.三種不同長度供不同埋設深度需求，30、60、90cm三支為一組。

水分張力計 TENSIOMETER 30CM 12" ，5支。

水分張力計 TENSIOMETER 60CM 24" ，5支。

水分張力計 TENSIOMETER 90CM 36" ，5支。

B.張力計精準測量土壤水分張力變化。

C.提供5組土壤水分張力計，依現場需求及場地現況進行埋設。

2.水分張力計訊號無線發報器

提供5組水分張力訊號無線發報器，需與本場既有監測接收系統之硬、軟體相容；於交貨驗收後，於實驗室內進行張力計組裝校正，完成後至園區現場指定實驗採樣位置協助場內工作人員埋設安置。

A.水分張力計訊號發報器提供持續及準確的土壤水分張力資訊。

B.容易察覺張力計是否運作正常。

C.水分張力計訊號發報(發報頻率433Mhz)，每組搭配3支張力計，架設離地不小於50cm

，並確保目測對準線無障礙遮擋。

| 項 目 | 規 格 |
| --- | --- |
| 可連結感測器數 | 3支 |
| 電力來源 | 電池 |
| 耗電量 | 3mA |
| 無線訊號之有效傳輸距離 | 2.5km |
| 信號線長 | 2.5 m |
| 量測範圍 | 0 – 100 centi bar |
| 準確度 | +/- 1.5% |
| 靈敏度 | 0.4 centi bar |
| 連結器 | 水分張力計上蓋 12.5mm |
| 發報間隔 | 30 分鐘 |
| 讀值間隔 | 15 分鐘 |
| 發報器採樣讀值時間 | 8 mS |