光學顯微鏡規格

  - 本顯微鏡為採無限遠光學設計的萬用型顯微鏡，其中穿透光部份可進行明視野及可升級暗視野、相位差、微分干涉像差觀察（DIC或ICT）。本顯微鏡需具有依不同組配升級落射光(螢光)部份，如明視野及微分干涉像差觀察（Reflective-interference contrast）。

  - 穿透光源採用12V 100W精密穩壓鹵素燈，90-250V(或廣於)自動穩壓。

  - 穿透光內建白光濾片及減光濾片。

  - 三段式粗微調設計，含粗調、4um中調及1um微調，鬆緊調節及上死點設定。可依使用者手掌大小調整高度，使用者操作上符合人體工學，預防手肘及肩膀酸痛受傷。

  - 七孔以上內傾式旋轉鼻輪，可同時符合明、暗視野、相位差及DIC觀察使用。

  - 三眼三段式分光(0%;50%;100%)觀察鏡筒可外接CCD或照相系統，目鏡為高眼點（high eyepoint）設計，可依照使用者雙眼瞳孔距離調整鏡筒距離，可調整範圍 55 -75 mm(或廣於) 。

  - 因應DIC觀察方便及菱鏡共用之需要，物鏡菱鏡不可隨鼻輪轉動，即物鏡菱鏡之插孔應位於鼻輪與接眼部之間。

  - 載物檯，檢測範圍廣於76 mm x 52mm（含），具抗熱設計，不因加溫而導致對焦異常。且其中間置物盤為全陶瓷製作，可耐酸鹼及耐磨，若產生刮痕及其他因素即可簡易拆解更換中間置物盤，無需更換整組載物檯。另可由使用者直接更換XY控制桿之位置，以利左手或右手控制樣品之移動。另需附雙片玻片夾一組，內建油鏡片夾，可供油鏡使用。

  - XY控制桿之X軸Y軸均可獨立調鬆緊度。

  - 旋開式聚光鏡NA 0.90/1.25 oil適用物鏡倍率1.25x~100x。可同時符合明、暗視野、相位差、qualitative polarization，需附有與物鏡相同色彩編碼CDA設計(Color-code Diaphragm Assistant) ，可方便依不同倍數物鏡設定合適的光圈大小。可供明、暗視野、相位差使用。

  - 物鏡：本系統均為消色差，平像場設計物鏡，規格如下：

- Hi Plan 4x/0.10 WD≧18mm

- N Plan 10x/0.25 WD≧17.6mm

- N Plan 20x/0.40 WD≧0.39mm

- N Plan 40x/0.65 WD≧0.36mm

  - 目鏡：10倍可調目鏡兩對，視野數≧22，屈光度可調 +/-5°。

  - 需附0.7x或小於之C-Mount。