高雄區農業改良場-旗南分場

溫室栽培床及自動灌溉系統工程

材料、規格、數量及施工規範說明書

溫網室栽培植床架設備：

主要規範設計說明:

本溫網室區W9.6*L32m 共有4 連棟，預定設置低腳架型果菜類栽培槽W25cm*L28m 共計24列，其材料材質規範如下列敘述說明。

壹

A.栽培槽與瓜果架\24組:

1. 鍍鋅管彎製用支架座採用B-25*25+1/2”*1.5T鍍鋅處理，鐵管寬度(W)56.5cm*H17.5cm。

2. 腳架支撐管及防陷管為採用鍍鋅管 1/2*6M 有縮管SW處理，共計4 列。

3. 固定管夾為不銹鋼製彈簧線 4*4 規格。

4. 發泡龍栽培槽為 W≧ 250*H≧ 330mm，設有排水溝槽及雙固定管溝，材質為發泡級聚苯乙烯(EPS)，材質密度料等級需≧ 18K，投標時先需檢附採用之產品型錄及證明。

5. ㄇ型架採用1/2”鍍鋅管，W5.15*H3.0m附90度彎頭聯接固定，頂部設置2列1/2”直管長度32m。

6. 每組支架座底部附有一組可以高低調整功能套管，所有配件均需熱浸鍍鋅防蝕處理。

B.誘引架裝置\W9.6*L32M\共四區:

1.在原有溫室立柱雙端，設置中間水平吊桿組，以嵌合活動式拉片扣件(H.D.G處理鐵件3mm)，結合1”鍍鋅管，為GL+2.9m需求高度設定，並以不銹鋼彈簧夾固定，並力求水平向及垂直向施作要求基準。

C.機械出入門雙重防蟲裝置\32目 雙片式:

1.交錯式防蟲門簾採用32目防蟲網，採用拉鏈式兩片式縫合處理。

D.主水電管路配置(2011區):

1.2011溫網室區之養液供給主控系統是由設置於2011區主控機及養液裝置提供，主要施作如圖面說明規劃重點，但為達到更精準施工品質要求承包商需於得標後10工作日內提出詳細管路配置及系統規範圖說，呈送業主管理員審核後才能施作，如有延誤或無法提出其所造成工期延誤由承包商自行負責。

2.部分殘留養液全回收集中至回收儲存桶槽內。

3.原有畦溝灌溉PVC管轉為地下式埋管，供其他地面栽培區配置使用，並再通到前端預留出水閥站。

E.灌溉管線材料(2011區):

1.各分區每列配置16mmPE 管為灌溉支管，每行米配置1只流量8L/H 穩壓灌溉滴頭(止水型)，滴頭出水端配置4出口分水接頭，經3.0mm/5.0mm 微滴管40cm*2條、60cm*2條連接至末端減壓箭型滴片供水。

2.本案因使用養液關係，故所用之電磁閥之品質要求需達到穩定耐用防腐蝕功能，並須有調壓器功能。

F.PC通道鋪設及抑制蓆鋪設:

1.作業區地面部分需依機械整完地坪之後全區夯實，PC 磚底再鋪設級配土及二分細砂石夯實，施工廠商需提送鋪裝施工計畫及材質規範証明,PC磚規格採用10*20cm 厚度6cm。

2.預設基地先需測量高程，以機械及人工\方式處理水平及洩水方向。

3.後端通道區及栽培區，採用黑色系可防滑耐磨功能雜草抑制蓆。