分光光度計規格表：

- 波長範圍：190-1100nm

- 光譜頻寬：≦5nm

- 波長精度：±1nm或更佳

- 波長再現性：±0.5nm以內

- 檢測器：矽光電二極體

- 測光範圍：-0.3~3 ABS 或更廣

- 測光精度：±0.003ABS (0~0.5ABS)或更佳

±0.005ABS (0.5~1ABS)或更佳

- 基線平坦度：±0.01ABS （200nm~950nm）或更佳

- 迷光：≦0.07％T (在220nm NaI及340nm NaNo2)

- 掃瞄速度：最低10~40nm/min ，最高≧2400nm/min

- 可做圖譜掃描，時間掃瞄，檢量線測定及多波長測定。

- 可測260/280nm 及260/230nm Ratio

- 單機操作，亦可外接電腦。

- 可外接列表機。

- 具自動校正功能。

- 可存40組以上分析方法。

- 需附10mm石英管至少6支、列表機一台、中文操作手冊。

備註：總價款需已包含稅金、運費、安裝及操作訓練費用。