乘坐式割草機規格

- 機身尺寸：(長×寬(含刀盤)×高)1960*1700*1290mm(含以上)

- 引擎規格：全新21.0 HP(含以上)水冷式三缸柴油引擎。

- 傳動方式：HST油壓無段變速系統

- 刀具型式：三支旋刀刀片

- 轉向系統：油壓動力轉向

- 軸距：1280mm(含以上)

- 輪胎規格：前輪16*7.5-8或以上，後輪23*10.5-12或以上。

- 作業寬度(割幅)：1372mm(含以上)

- 割高：25~102mm(含或更大範圍)，附高低調整鈕。

- 油箱容量：18公升(含以上)

- 割草部動力傳動方式:油壓(PTO)離合器。

- 割草部舉昇方式:油壓舉昇

- 乘坐椅具有避震器裝置。

- 附型錄。

- 附隨車工具一套。

- 配屬3刀片1組。

- 其他條件：交貨時檢附2012年1月以後原廠出廠證明。