米粒判別機1台規格與性能：

- 測定方式：彩色CCD色彩判別，光源LED燈。

- 測定對象：水稻稉稻糙米、白米。

- 測定項目：（1）糙米：大分類3類（認定方式），中分類6類（標準方式），小分類21類（詳細方式）。

（2）白米：中分類6類（標準方式）。

- 選別區分：選別粒區分盒子至少6個。

- 測定粒數：粒數指定方式1〜2,000粒。

- 全粒方式：全粒。

- 測定時間：1000粒/少於100秒。

- 使用環境溫溼度：5～35℃，10～80%（非結露）。

- 保存環境溫溼度：-20～60℃，10～80%（非結露）。

- 主體外型尺寸及重量：360(W) × 360(D) × 250(H)㎜含以上，10.0㎏以上。

- 附件：（1）原廠標準配備。

（2）電腦及軟體：可將測定資料傳輸至電腦之軟體及電腦設備。

（3）糙米、白米測定盤（如已屬原廠標準配備，本項則免）。

- 投標時應檢附原廠彩色型錄，並針對本規格說明書功能需求依序以色筆標出並註明。

- 總價款包含稅金、運輸、安裝及操作訓練費用。