附件

毛豆噴灌車用小型曳引機規格

數量：壹台

規格與性能：

（一）機體：必須配合毛豆田

全  長：340~380㎝。

前輪距：170~180㎝。

後輪距：180~195㎝。

離地高：≧40㎝。

全  重：2,500~3,000kg。

（二）動力系統

馬  力：≧73HP。

引  擎：水冷式柴油引擎。

排氣量：≧4,000cc，各缸獨立式噴射泵。

油箱容量：≧70公升。

（三）傳動系統

驅動方式：二輪驅動或四輪驅動。

離合器：油壓式控制單片乾式。

變速器：前進≧10段、後退≧3段。

P.T.O轉速：540 r.p.m。

（四）油壓系統

最大舉升力：≧3,000公斤。

泵流量：每分鐘≧45公升。

外部油壓：外接孔≧2。

（五）轉向及煞車系統：

轉向角度：≧55度。

轉向方式：油壓動力。

煞車系統：油壓控制。

（四）其他：中文使用或操作說明書。

（五）保固期：全車一年，交貨時應附2011年6月以後原廠出廠證明。

（六）總價款：包含稅金、運輸、按裝及操作訓練費用。