碎冰製造機規格

- 主機:

  - 日產量: 碎冰450磅/202Kg(含)以上

  - 儲冰量:外加槽可儲存200Kg(含)以上

  - 電源:110V/60Hz

  - 尺寸:w560*d700*h560~1720(mm)+(-)10%

  - 冷卻方式:氣冷式

  - 耗電:低(等)於850W,以達節能減碳目的

  - 具備IC板偵錯功能→『IC板偵錯功能』可快速排解故障

  - 自動清洗功能：每6/12Hr自動清洗1次.每次15分鐘+(-)10%

- 前置處理器:

  - 單支濾芯最大流量: 2.0GPM(含)以上

  - 使用壓力: 10~125psi(附壓力錶)

  - 進出水管徑:配合主機

  - 單支濾芯過濾能力: 21,000加侖/95,468L(含) 以上

  - 抑制石灰質凝結.提高製冰品質

  - 可去除水垢及防銹、防腐蝕

  - 可去除99.9%大於萬分之0.5公分的微粒雜質

- 備註：

  - 投標時應檢附需求規範所列設備之型錄、說明書或證明文件，不得將機關提供之規格作為投標廠商規格文件（如於型錄或說明書未有需求規範所列項目之規格內容，可附自行繕打之規格文件並加蓋投標廠商章及負責人章方式佐證，惟應於驗收時能證明之），請以螢光筆標示符合規格處及標示項次，俾利審查。

  - 交貨時需提供整組設備通過美國全國衛生基金會（National Sanitation Foundation，NSF）或美國國家標準學會（American National Standards Institute，ANSI）標準第 42 項國際認證之證明文件。

  - 含儀器設備現場定位安裝，電源與進/排水管路相關配置。

  - 自交貨驗收合格日起負責保固2年，需檢附保固書。得標廠商在保固期間內，如非人為因素之損壞，應負責修護或零件更換，不含消耗品。

  - 得標廠商須免費派員至買方指定地點實施實際操作教育訓練，並提供原廠儀器操作手冊1份。

  - 得標廠商交貨時，須檢附原廠出廠證明書為2012年6月以後非大陸地區(包含零配件)之全新品，若為國外產品須檢附海關進口證明以供驗收。

  - 確認所交貨之物品為經過整體系統設計、測試及運作之商品化產品，以確保使用之穩定性及安全性。

  - 相關文件資料如有假造，不予驗收，並依法追究相關責任。

  - 廠商應於決標日起30個日曆天內交貨完成。