高速離心機及其附屬裝置一組規格

- 無碳刷馬達, 微電腦控制

- 有瞬時操作功能以秒計時

- 液晶顯示, 轉速, g值,時間, 轉頭型號.

- 計時器達 99小時59分鐘(含以上)及無限長

- 有20組(含以上)加速及減速曲線功能及50組(含以上)離心參數記憶

- 有軟性啟動及停止功能,離心完成有警示音及自動開啟門蓋功能

- 轉速可達15,300rpm=21,450 x g(含以上)

- 單旋鈕設定離心參數,磁性自動辨別轉座,防止失速

- 最高轉速時噪音值低於61dB

- 可選用轉座:

角 式: 24 x 1.5 or 2.2ml. 30 x 1.5 or 2.2ml.10 x 10 ml,6 x 30 ml,

6 x 50 ml,4 x 85 ml, 6 x 50ml( Falcon tube ),10 x15ml( Falcon tube )

水平式:6 x microtiter (3850rpm),cyto-rotor,60 x1.5 or 2.2ml,4 x 250 ml

28 x 15ml, 4 x 200 ml,80 x7 ml,48 x 10ml, 12 x 50ml( Falcon tube ),

20 x15ml( Falcon tube ),20 x 25 ml,4 x 100ml,8 x 50 ml.

- 電源:110V/60Hz

- 附件:

  - 角式轉座8 x 50 ml, 9000rpm=8694 x g(含以上)  1個

  - 50 ml離心管PP材質附蓋,28.8 x 106.7mm(±5%以內)  100支

- 備註：

  - 投標時應檢附需求規範所列設備之型錄、說明書或證明文件，不得將機關提供之規格作為投標廠商規格文件（如於型錄或說明書未有需求規範所列項目之規格內容，可附自行繕打之規格文件並加蓋投標廠商章及負責人章方式佐證，惟應於驗收時能證明之），請以螢光筆標示符合規格處及標示項次，俾利審查。

  - 含儀器設備現場定位安裝，自交貨驗收合格日起負責保固1年，需檢附保固書。得標廠商在保固期間內，如非人為因素之損壞，應負責修護或零件更換，不含消耗品。

  - 得標廠商須免費派員至買方指定地點實施實際操作教育訓練，並提供原廠儀器操作手冊1份。

  - 得標廠商交貨時，須檢附原廠出廠證明書為2012年6月以後非大陸地區(包含零配件)之全新品，若為國外產品須檢附海關進口證明以供驗收。

  - 確認所交貨之物品為經過整體系統設計、測試及運作之商品化產品，以確保使用之穩定性及安全性。

  - 相關文件資料如有假造，不予驗收，並依法追究相關責任。

  - 廠商應於決標日起75個日曆天內交貨完成。