高雄區農業改良場「元素分析儀附屬套件-氧元素分析裝置」規格

- 分析原理：將樣品投入燃燒爐以無氧環境產生裂解反應，高溫爐工作溫度：950~1200℃。使用吸附脫附原理分析待測元素，利用溫度程控氧元素之脫附，分析圖譜需等待虛峰（dummy peak）結束才會自動進行氧元素之脫附，內使用一支CO吸附／脫附管。最後利用質量流量控制器（Mass Flow Controller）控制進入偵測器之氣體流量，增加分析準確度。

- 樣品重量：0.02~1000mg。（視樣品而定）

- 氧：0.005~2mg（絕對值）。

- 需可搭配vario ELIII使用，並適用於同一版本操作軟體。

- 備註：

- 投標時應檢附需求規範所列設備之型錄、說明書或證明文件，不得將機關提供之規格作為投標廠商規格文件（如於型錄或說明書未有需求規範所列項目之規格內容，可附自行繕打之規格文件並加蓋投標廠商章及負責人章方式佐證，惟應於驗收時能證明之），請以螢光筆標示符合規格處及標示項次，俾利審查。

- 需安排人力陪同辦理驗收程序，並自交貨驗收合格日起負責保固1年，需檢附保固書。得標廠商在保固期間內，如非人為因素之損壞，應負責修護或零件更換，不含消耗品。

- 得標廠商交貨時，須檢附原廠出廠證明書為2012年9月以後非大陸地區(包含零配件)之全新品，若為國外產品須檢附海關進口證明以供驗收。

- 確認所交貨之物品為經過整體系統設計、測試及運作之商品化產品，以確保使用之穩定性及安全性。

- 相關文件資料如有假造，不予驗收，並依法追究相關責任。

- 廠商應於決標日起90個日曆天內交貨完成。