高雄區農業改良場「冷藏庫一台」規格

- 組合式庫體：庫體尺寸290cm寬×240cm長×240cm實內高±百分之1。

- 庫體材質：鍍鋅鋼板，PU硬質發泡保溫，厚度100mm以上。

- 溫度使用範圍：0度C-25度C精度正負0.2度C。

- 溫度控制系統：具微電腦控制面板。

- 操作面板內容：具溫度控制，除霜時間，庫內風扇控制功能。

- 冷却機組：含全密式壓縮機、蒸發器組、氣冷式散熱器、具高低壓及壓縮機過熱過電流超載保護裝置或功能。

- 電源箱：含無熔絲開關、接點間關、配線盤

- 其他：庫內隔離式踏板、安裝基木、不鏽鋼庫內置物架200cm×60cm×150cm4層木板。

- 備註：

  - 投標時應檢附需求規範所列設備之型錄、說明書或證明文件，不得將機關提供之規格作為投標廠商規格文件（如於型錄或說明書未有需求規範所列項目之規格內容，可附自行繕打之規格文件並加蓋投標廠商章及負責人章方式佐證，惟應於驗收時能證明之），請以螢光筆標示符合規格處及標示項次，俾利審查。

  - 需安排人力陪同辦理驗收程序，並自交貨驗收合格日起負責保固1年，需檢附保固書。得標廠商在保固期間內，如非人為因素之損壞，應負責修護或零件更換，不含消耗品。

  - 得標廠商須免費派員至買方指定地點實施實際操作教育訓練，並提供原廠儀器操作手冊1份。

  - 得標廠商交貨時，須檢附壓縮機原廠出廠證明書為2012年9月以後非大陸地區(包含零配件)之全新品，若為國外產品須檢附海關進口證明以供驗收。

  - 確認所交貨之物品為經過整體系統設計、測試及運作之商品化產品，以確保使用之穩定性及安全性。

  - 相關文件資料如有假造，不予驗收，並依法追究相關責任。

  - 廠商應於決標日起30個日曆天內交貨完成。