高雄區農業改良場「豆類桿式噴藥機1台」規格

- 機體：必須配合紅豆田

長：4000mm~4150mm。

寬：2050mm~2200mm。

高：2250mm~2400mm。

輪 距：1780~1860mm。

軸 距：1600mm~1650mm。

離地高：780mm~900mm。。

重 量：空車1700kg~1800kg。

- 動力系統：

馬力：≧26HP。

引擎：三汽缸柴油引擎。

- 傳動系統：

驅動方式：四輪驅動、前進6檔、後退2檔。

最高速度：≧9.30km/hr。

作業速度：≧1.20km/hr。

- 輪胎規格：必須配合紅豆田畦溝。

- 剎車系統：油壓碟式腳剎車、外張鼓式手剎車。

- 噴霧機組:

1.動力噴霧機，搭配五只球型控制閥。

2.水平噴桿≧1100cm(五節，油壓控制)，噴嘴26個、

水平調整角度7°、作業調整角度21°、升降高度最低≦95cm、最高≧130cm。

- 不銹綱藥液箱：≧750L，自吸式高壓回水噴流攪拌。

- 駕駛系統：油壓動力方向盤、纖維屋頂式棚架。

- 備註：

  - 投標時應檢附需求規範所列設備之型錄、說明書或證明文件，不得將機關提供之規格作為投標廠商規格文件（如於型錄或說明書未有需求規範所列項目之規格內容，可附自行繕打之規格文件並加蓋投標廠商章及負責人章方式佐證，惟應於驗收時能證明之），請以螢光筆標示符合規格處及標示項次，俾利審查。

  - 需安排人力陪同辦理驗收程序，並自交貨驗收合格日起負責保固1年，需檢附保固書。得標廠商在保固期間內，如非人為因素之損壞，應負責修護或零件更換，不含消耗品。

  - 得標廠商須免費派員至買方指定地點實施實際操作教育訓練，並提供儀器操作手冊1份。

  - 得標廠商交貨時，須檢附原廠出廠證明書為2013年01月以後非大陸地區(包含零配件)之全新品，若為國外產品須檢附海關進口證明以供驗收。

  - 確認所交貨之物品為經過整體系統設計、測試及運作之商品化產品，以確保使用之穩定性及安全性。

  - 相關文件資料如有假造，不予驗收，並依法追究相關責任。

  - 廠商應於決標日起30個日曆天內交貨完成。