高雄區農業改良場「毛豆小型採收機一台」規格

- 機體

  - 全長：260~320㎝。

  - 全寬：90~110㎝。

  - 全高：160~200㎝。

  - 全重：270~300kg。

  - 輪距：80~90㎝，可調整。

- 動力系統

  - 引擎：氣冷式或水冷式汽柴油引擎皆可。

  - 馬力：≧6PS。

  - 廻轉數：≧3,800 r.p.m。

- 傳動系統

  - 變速方式：主變速HST前進後退無段變速，副變速2段(含)以上。

  - 最快行走速度：≧100 cm/sec。

  - 最快作業速度：≧25 cm/sec。

  - 作業效率：每小時≧0.3分地。

- 採收脫莢方式：

  - 採收方式：一次採收一行或兩行皆可。

  - 不需要全株拔起，可一面行走，一面去葉直立脫莢。

  - 植株倒伏角度30度以下，可以順利採收，採莢機械損失率≦20%。

- 收集箱：≧2個。

- 備註：

  - 投標時應檢附需求規範所列設備之型錄、說明書或證明文件(以中文為主，但特殊技術或材料之圖文資料得使用英文)，不得將機關提供之規格作為投標廠商規格文件（如於型錄或說明書未有需求規範所列項目之規格內容，可附自行繕打之規格文件並加蓋投標廠商章及負責人章方式佐證，惟應於驗收時能證明之），請以螢光筆標示符合規格處及標示項次，俾利審查。

  - 需安排人力陪同辦理驗收程序，並自交貨驗收合格日起負責保固1年，需檢附保固書。得標廠商在保固期間內，如非人為因素之損壞，應負責修護或零件更換，不含消耗品。

  - 得標廠商須免費派員至買方指定地點實施實際操作教育訓練，並提供儀器操作手冊1份。

  - 得標廠商交貨時，須檢附原廠出廠證明書為2013年01月以後非大陸地區(包含零配件)之全新品，若為國外產品須檢附海關進口證明以供驗收。

  - 確認所交貨之物品為經過整體系統設計、測試及運作之商品化產品，以確保使用之穩定性及安全性。

  - 相關文件資料如有假造，不予驗收，並依法追究相關責任。

  - 廠商應於決標日起90個日曆天內交貨完成。