高雄區農業改良場「高溫分解爐及附屬配備一組」規格

- 採微電腦控制液晶數字顯示。

- 溫度範圍: 至少達450℃。

- 具可程式控制功能，至少20組程式，每組至少4段可供設定。

- 每段時間設定至少可達600分鐘。

- 程式結束具聲音指示，溫度感知器故障警示。

- 具過熱保護設計。

- 具RS-232通訊阜功能，可與電腦連線顯示溫度曲線(附軟體)。

- 控制器與加熱爐採可分離式設計避免控制器溫度過熱損壞電路板。

- 加熱爐操作樣品數至少有40支 φ26mm試管孔，具消化管固定置放架，需配合本場原有試管使用。

- 具CE電器安全認証。

- 備註：

  - 投標時應檢附需求規範所列設備之型錄、說明書或證明文件(以中文為主，但特殊技術或材料之圖文資料得使用英文)，不得將機關提供之規格作為投標廠商規格文件（如於型錄或說明書未有需求規範所列項目之規格內容，可附自行繕打之規格文件並加蓋投標廠商章及負責人章方式佐證，惟應於驗收時能證明之），請以螢光筆標示符合規格處及標示項次，俾利審查。

  - 需安排人力陪同辦理驗收程序，並自交貨驗收合格日起負責保固一年，需檢附保固書。得標廠商在保固期間內，如非人為因素之損壞，應負責修護或零件更換，不含消耗品。

  - 得標廠商須免費派員至買方指定地點實施實際操作教育訓練，並提供儀器操作手冊1份。

  - 得標廠商交貨時，須檢附原廠出廠證明書為2013年01月以後非大陸地區(包含零配件)之全新品，若為國外產品須檢附海關進口證明以供驗收。

  - 確認所交貨之物品為經過整體系統設計、測試及運作之商品化產品，以確保使用之穩定性及安全性。

  - 相關文件資料如有假造，不予驗收，並依法追究相關責任。

  - 廠商應於決標日起45個日曆天內交貨完成。