高雄區農業改良場「棗強固型防風防雨網室1棟」及「棗強固型防風網室1棟」施工規範

壹. 棗強固型防風防雨網室1棟

A．主體鐵骨架部份

1、全部鐵製材料一律採用熱浸鍍鋅防蝕處理(H.D.G)，包括螺絲附件，現場不可再焊接，以防鏽蝕。

2、基礎基座預定採用預鑄式錐形 RC水泥座 180*250*700(3000 PSI)如圖示，底部再與 PC2000PSI混凝土澆置一體結合成形(60*60*20-25cm)連接，高程水平設定依現況參照鄰棟網室及與業主商議調整。

3、投標廠商需於投標時檢附預定施作詳細棚架主結構橫縱大樣 cad圖面，作為招標審查文件之一，並為合約履行文件項目。

B．屋面電動捲取裝置

1、	電動捲取機採用 DC-24V屋面支撐臂捲取型室外機種（arm-type）共 10組。

2、	屋斜面捲取前後兩端斜面重疊封頭，需再加強防風保護措施，如加防風網固定。

3、	投標時需將預定使用之捲取機（渡邊、誠和、WOOSUNG或同等品）型錄附上或提出出廠、進口證明等文件。

C．四周立面防風\防蟲網裝置

1、防風網(藍色織線)H4.0m，每隔一米有固定纜繩橫向繫線，驗收需檢附進口

證明或出廠證明。

2、防蟲網採用 32目、台規 PE白色網。

3、固定用之自攻螺絲間距30-50cm。

D．電動捲取控制盤\附雨感應

1、捲取機控制專用盤需含雨量感應器一組，1：12控制盤(預留二組)手動自動雙模式操作選擇。自動操作設定時，遇下雨則膠膜自動感應張開達到防雨功能。

2、動力電源端由業主提供至指定電源處，其餘控制配線由得標廠商負責接線施作測試。

貳. 棗強固型防風網室1棟

A．主體鐵骨架部份

1、全部鐵製材料一律採用熱浸鍍鋅防蝕處理(H.D.G)，包括螺絲附件，現場不可焊接，以防鏽蝕。

2、基礎基座預定採用預鑄式錐形 RC水泥座 180*250*700(3000 PSI)如圖示，底部再與 PC2000PSI混凝土澆置一體結合成形(60*60*20-25cm)連接，高程水平設定依現況參照鄰棟網室及與業主商議調整。

3、投標廠商需於投標時檢附預定施作詳細棚架結構橫縱大樣 cad圖面，作為招標審查文件之一，並為合約履行文件項目。

B-1．披覆材料部分

1、防蟲網採用 32目、台規 PE白色網。。

2、固定用壓條一律採用全鋁製合金製品，本色陽極處理。

B-2．屋面披覆材料部分

1、採用農業用 0.15t PE膜。

2、固定帶每隔 1.25m一條。

3、防蟲網採用 32目、台規 PE白色網。。

4、固定用壓條一律採用全鋁製合金製品，本色陽極處理。

C．四周立面防風\防蟲網裝置

1、防風網(藍色織線)H4.0m，每隔一米有固定纜繩橫向繫線，需檢附進口證明

或出廠證明。

2、防蟲網採用 32目、台規 PE白色網。

3、固定用之自攻螺絲間距30-50cm。

叁.施作前需事先拆除原地上舊有網室，並應於3日前以書面通知機關拆除日期，機   關得視需要現場查驗，而舊有網室之錏管拆除後需運送至機關指定地點安置，其餘之拆除廢棄物需依法清運。