高雄區農業改良場招標採購施工規範

施 工 規 範

標案名稱：離地栽培養液配置系統 本工程內容包含該BC-4溫室8座固定式植床W30*L700公分、兩套養液配置系統，規格及施工規範說明如後。 一、8座固定式植床 本工程共含8座固定式植床，施作位置於本場BC-4溫室左前側，每座植床為W30*L700公分。主立柱採1/2” 鍍鋅管，間格為2.33米一組(二支)，每支長度為3米，並以3/4”腳套固定，每兩組間再以45公分1/2”鍍鋅管為補撐立柱，下方以彈簧夾固定45公分1/2”鍍鋅管為下補稱橫樑，雙側上橫樑採1/2”錏管搭接，單邊總長為7米，雙側下橫樑採1/2”鍍鋅管搭接，單邊總長為7米 ，立柱與橫樑間需以彈簧夾固定；塑膠植床槽大小為W30*H20*L60公分，槽內需鋪設50%針織黑網；雙側爬藤網尺寸為8寸*W192cm，導水板尺寸為2.0t*W50公分，其需以白鐵線固定(或以上規格品)。 二、兩套養液配置系統 每四座植床配一套迴路，其儲水桶為1噸PE材質(有蓋子)、1”y型過濾器、1HP/3相/220V抽水馬達、植床底部配管及滴灌配置，共兩套，控制箱採烤漆材質，內須有2組計時器、欠相過載保護器及迴路開關等裝置，另養液須接管回收至300L(無蓋)養液回收桶裡，養液回收桶須埋入溫室外土裡，回收桶內設有1台1/7HP沉水馬達，並設有手動開關可啟動沉水馬達使養液抽出，手動開關以白鐵箱保護，。 三、承包商施工規範事項： 1. 確實依複丈現場施作範圍尺寸，現場測量放樣經業主備案後方可施工。 2. 施工期間如因施工不當而發生意外事故，一切責任概由承包商自行負責。 3. 承包商於施工期間，須設有人員安全進出之維護設施等，以維護人員之安全。 4. 若有未盡事宜或未暸解圖說之情形，承包商應先報請業主核定後方可施工。 5. 本工程以總價承包，承包商需詳實計算並估價。 6. 承包商對圖說，詳細表及責任分界點有任何疑問，請於開標前提出，否則得標後以總價承包，如有異議以業主解釋為主。 7. 施工圖與現場實際狀況有差異時，承包商應向業主反應，經業主核可後方可修改。 8. 本工程使用之建材規定僅供參考，承商可提優於圖說規定或同等品以上之材料供審核使用。 9. 圖面上如有標示數量，僅供參考應以圖面實際數量為主。

※對本規格如有疑義，請洽胡智傑先生瞭解，電話08-7746766。