高雄區農業改良場

黑白多功能事務機需求規範

- 數量：2台

- 功能：複印/電腦列印/彩色掃描

- 機體型式：落地型

- 熱機時間：20秒(含)以內

- 提供7英吋(含)以上之LCD觸控式面板

- 內建硬碟容量：80GB（含）以上

- 配備雙面自動送稿機，送稿容量至少100張（含）以上

- 送紙系統：前置式紙匣，並提供4個紙匣（含）以上 (500張 x 4)

- 影印/列印/掃描解析度：均可達600dpi（含）以上

- 影印尺寸：原稿最大可達A3

- 影印速度：每分鐘40張(含)以上

- 首張影印出紙速度：少於4.5秒（含）以下

- 影印縮放倍率：25%~400%（含）以上，可以1%為單位進行微調。

- 影印記憶體容量：512MB（含）以上

- 具網路連線列印及支援USB2.0隨身碟直接列印功能

- 網路介面：1000Baes-T/100 BaseTX/10 BaseT

- 網路協定：SPX/IPX，TCP/IP (IPv4、IPv6)

- 列印速度：每分鐘40張(含)以上

- 列印記憶體容量：1GB（含）以上

- 提供A3彩色掃描功能

- 提供中/英文字辦識系統，每台並至少提供30人以上授權使用

- 掃描檔案規格：可存檔為TIFF、JPEG、PDF

- 可掃描至電子郵件、SMB、FTP

- 機器需具有影印機環保標章及節能標章

- 電源：110 V，60 Hz

- 投標時應檢附需求規範所列設備之型錄、說明書或證明文件(以中文為主，但特殊技術或材料之圖文資料得使用英文)，不得將機關提供之規格作為投標廠商規格文件（如於型錄或說明書未有需求規範所列項目之規格內容，可附自行繕打之規格文件並加蓋投標廠商章及負責人章方式佐證，惟應於驗收時能證明之），請以螢光筆標示符合規格處及標示項次，俾利審查。

- 自交貨驗收合格日起負責保固一年，需檢附保固書。得標廠商在保固期間內，如非人為因素之損壞，應負責修護或零件更換，不含消耗品。

- 得標廠商交貨時，須檢附出廠證明書為2013年01月以後之全新品，若為國外產品須檢附海關進口證明以供驗收。

- 確認所交貨之物品為經過整體系統設計、測試及運作之商品化產品，以確保使用之穩定性及安全性。

- 相關文件資料如有假造，不予驗收，並依法追究相關責任。

- 廠商應於決標日起30個日曆天內交貨完成。