高雄區農業改良場「聚合酵素連鎖反應器一台」規格

- 本體具備銀合金外鍍金加熱槽，加熱槽為0.2ml*96,全機需具能同時操作96支0.2ml檢體管、12*8er strips或96孔盤之操作容量。

- 最大升溫速度：6℃/sec, 溫控精準度：±0.1℃, 溫度一致度：±0.5℃(95℃), ±0.25℃(70℃) ,±0.15℃(55℃) 。 （以上控溫規格需同等或更佳規格）。

- 加熱槽具備梯度設定功能，溫差範圍35℃(含或更佳)，12個溫度差，並能設定成等差梯度。

- 具備快速啟動功能，可直接啟動最近5次實驗加熱程式，不需進入程式啟動選單。

- 需具20個獨立子目錄，200個以上程式記憶容量(或以上),並具密碼保護，以利程式分類管理。

- 具備獨立加熱旋轉上蓋,防止升溫時樣品蒸發，加熱蓋需具壓力自動感應裝置並可自行設 定加熱溫度(35-99℃)，需具備預熱功能。

- 需具備斷電後自動再啟動功能(Auto Restar)，自動繼續完成設定程式，並提示訊息。

- 具備電壓輸入調整，可依實際擺放位置電源供應須要,於機體上調整輸入電壓值 (100-220V)。

- 備註：

- 投標時應檢附需求規範所列設備之型錄、說明書或證明文件(以中文為主，但特殊技術或材料之圖文資料得使用英文)，不得將機關提供之規格作為投標廠商規格文件（如於型錄或說明書未有需求規範所列項目之規格內容，可附自行繕打之規格文件並加蓋投標廠商章及負責人章方式佐證，惟應於驗收時能證明之），請以螢光筆標示符合規格處及標示項次，俾利審查。

- 需安排人力陪同辦理驗收程序，並自交貨驗收合格日起負責保固一年，需檢附保固書。得標廠商在保固期間內，如非人為因素之損壞，應負責修護或零件更換，不含消耗品。

- 得標廠商須免費派員至買方指定地點實施實際操作教育訓練，並提供儀器操作手冊1份。

- 得標廠商交貨時，須檢附原廠出廠證明書為2013年07月以後非大陸地區之全新品，若為國外產品須檢附海關進口證明以供驗收。

- 確認所交貨之物品為經過整體系統設計、測試及運作之商品化產品，以確保使用之穩定性及安全性。

- 相關文件資料如有假造，不予驗收，並依法追究相關責任。

- 廠商應於決標日起45個日曆天內交貨完成。