高雄區農業改良場「光濕度資料收集系統一組」規格

一、資料收集器一台：

- 中央處理單元:16-bit, 具有32 bit內部核心（含以上）。

- 類比解析度  : 13-bit（含以上）

- 類比輸入頻道: 8組差動 或 16組單端（含以上）。

範圍: ±2.5mV, ±7.5mV, ±25mV, ±250mV, ±2500mV, ±5000mV

精度: ±0.06% of reading + offset, 0° ～ 40℃

±0.12% of reading + offset, -25° ～ 50℃

- 脈衝輸入頻道: 2個 24-bit, 可選擇接點開關, 高頻脈衝或低位準AC信號。

- 數位I/O頻道: 8個或4個 Tx, Rx COM port（含以上）。

- 輸入頻道具氣體放電管避雷保護。

- 具有程式控制Switched 12V埠。

- 具 SDI-12界面。

- 具內藏鋰電池以保護資料及程式。

- 內建RS-232埠(傳輸速率: 300-115200 bps)及具有CS I/O埠作為其他連線使用。

- 具有將來擴充使用有線電話/2.4GHz/UHF/VHF/GSM/GPRS/ADS/衛星等連線功能。

- 控制8組介面（含以上），可控制農業機具、撒水裝置，溫度開關等。

- 內部記憶容量: 4MB（含以上）。可增加擴充記憶模組，隨插隨用，快速增加記憶至2GB（含以上）。

- 含各式程式撰寫，儀器教育訓練，以及安裝設備指導、附防潮箱&電源充電裝置。

二、溫濕度感測器一支

    - 輸出信號:4~20mA

    - 溫度:0~100℃

    - 線長1米

    - 棒徑1.8cm

    - 棒長19cm

三、土壤溫度感測器二支

- 溫度:0~100℃

- 線長10米

四、光量子感測器二支

- 感測器：高感度矽光二極體(加強藍光)。

- 測定精度±5%（含以下），並於驗收時檢附符合美國國家標準與技術學會（NIST）之標準報告。

- 感度：每1000μmols-1m-2，5μA（含以下）。

- 線性：在10,000μmols-1m-2 內，最大偏差1%（含以下）。

- 穩定度：一年內<±2%。

- 反應時間：10μsec（含以下）。

- 溫度補償：±0.15%/℃內。

- 餘弦修正：餘弦修正範圍直到入射角為80°。

- 方位角：在45°的仰角<±1%內。

- 操作條件：溫度-40～+60℃；相對溼度0~100%。

- 電線長度：3公尺（含以上）。

五、土壤水份感測器二支

- 測試範圍: VWC: 0% VWC ~飽和

- 解析度: VWC: 0.1%

- 精度: VWC: 3%,

- 輸出信號:類比0.5V~1.5V

- 電源: 3V

六、備註：

  - 投標時應檢附需求規範所列設備之型錄、說明書或證明文件(以中文為主，但特殊技術或材料之圖文資料得使用英文)，不得將機關提供之規格作為投標廠商規格文件（如於型錄或說明書未有需求規範所列項目之規格內容，可附自行繕打之規格文件並加蓋投標廠商章及負責人章方式佐證，惟應於驗收時能證明之），請以螢光筆標示符合規格處及標示項次，俾利審查。

  - 需安排人力陪同辦理驗收程序，並自交貨驗收合格日起負責保固一年，需檢附保固書。得標廠商在保固期間內，如非人為因素之損壞，應負責修護或零件更換，不含消耗品。

  - 得標廠商須免費派員至買方指定地點實施實際操作教育訓練，並提供儀器操作手冊1份。

  - 得標廠商交貨時，須檢附原廠出廠證明書為2013年07月以後非大陸地區之全新品，若為國外產品須檢附海關進口證明以供驗收。

  - 確認所交貨之物品為經過整體系統設計、測試及運作之商品化產品，以確保使用之穩定性及安全性。

  - 相關文件資料如有假造，不予驗收，並依法追究相關責任。

  - 廠商應於決標日起60個日曆天內交貨完成。