高雄區農業改良場「光量子計7組」規格

- 20米長纜線。

- 波長範圍: 400～700nm。

- 靈敏度: 2.7mV/1000μmols-1m-2。

- 量測範圍: 0～10000μmols-1m-2。

- 精 確 度:±4％。

- 反應時間:1μs。

- 須附水平底座含水平氣泡儀。

- 須與本場現有資料收集器主機(玖廷公司HL20)相容，並須修改主機原有程式及軟體(Win 7相容)維護使資料可正常收集運轉。

- 安裝試車期限3天，試車運轉正常後驗收及付款。

- 備註：

  - 投標時應檢附需求規範所列設備之型錄、說明書或證明文件(以中文為主，但特殊技術或材料之圖文資料得使用英文)，不得將機關提供之規格作為投標廠商規格文件（如於型錄或說明書未有需求規範所列項目之規格內容，可附自行繕打之規格文件並加蓋投標廠商章及負責人章方式佐證，惟應於驗收時能證明之），請以螢光筆標示符合規格處及標示項次，俾利審查。

  - 需安排人力陪同辦理驗收程序，並自交貨驗收合格日起負責保固一年，需檢附保固書。得標廠商在保固期間內，如非人為因素之損壞，應負責修護或零件更換，不含消耗品。

  - 得標廠商須免費派員至買方指定地點實施實際操作教育訓練，並提供儀器操作手冊1份(中文或英文)。

  - 得標廠商交貨時，須檢附原廠出廠證明書為2013年07月1日以後非大陸地區之全新品，若為國外產品須檢附海關進口證明以供驗收。

  - 確認所交貨之物品為經過整體系統設計、測試及運作之商品化產品，以確保使用之穩定性及安全性。

  - 相關文件資料如有假造，不予驗收，並依法追究相關責任。

  - 廠商應於決標日起30個日曆天內交貨完成。