高雄區農業改良場「乘坐式果園割草機」規格

- 機身尺寸：(長×寬(含刀盤)×高)1960*1700*1290mm(含以上)。

- 引擎規格：全新21.0 HP(含以上)水冷式三缸柴油引擎。。

- 傳動方式：HST油壓無段變速系統。

- 刀具型式：三支旋刀刀片。

- 轉向系統：油壓動力轉向。

- 軸距：1280mm(含以上)。

- 輪胎規格：前輪16*7.5-8或以上，後輪23*10.5-12或以上。

- 作業寬度(割幅)：1372mm(含以上)。

- 割高：25~102mm(含或更大範圍)，附高低調整鈕。

- 油箱容量：18公升(含以上)。

- 割草部動力傳動方式:油壓(PTO)離合器。

- 割草部舉昇方式:油壓舉昇。

- 乘坐椅具有避震器裝置。。

- 配件：

  - 隨車工具一套。

  - 配屬3刀片1組。

- 備註：

- 投標時應檢附需求規範所列設備之型錄、說明書或證明文件(以中文為主，但特殊技術或材料之圖文資料得使用英文)，不得將機關提供之規格作為投標廠商規格文件（如於型錄或說明書未有需求規範所列項目之規格內容，可附自行繕打之規格文件並加蓋投標廠商章及負責人章方式佐證，惟應於驗收時能證明之），請以螢光筆標示符合規格處及標示項次，俾利審查。

- 需安排人力陪同辦理驗收程序，並自交貨驗收合格日起負責保固一年，需檢附保固書。得標廠商在保固期間內，如非人為因素之損壞，應負責修護或零件更換，不含消耗品。

- 得標廠商須免費派員至買方指定地點實施實際操作教育訓練，並提供儀器操作手冊1份。

- 得標廠商交貨時，須檢附原廠出廠證明書為2013年07月以後之全新品，若為國外產品須檢附海關進口證明以供驗收。

- 確認所交貨之物品為經過整體系統設計、測試及運作之商品化產品，以確保使用之穩定性及安全性。

- 相關文件資料如有假造，不予驗收，並依法追究相關責任。

- 廠商應於決標日起60個日曆天內交貨完成。