高雄區農業改良場「氣象設備一套」規格

一、螺旋槳式風向風速感應器

- 測定範圍： 0〜100 m/s， 0〜360°

- 耐風速： 100 m/s

- 精確度： 風速：0.3 m/s，風向：±3°

- 啟動風速： 1.0 m/s（風速），1.1 m/s（風向）

- 風速距離常數： 2.7 m

- 風向延遲距離： 1.3 m

- 輸出訊號： AC電壓輸出, 3個脈衝/轉 1800轉速=8.8 公尺/秒

二、溫濕度感應器（含自然通風筒）

- 測 定 範 圍： -50〜+50℃

0〜100% 相對溼度

- 精       度： 濕度±2%

溫度±0.3℃

- 時 間 常 數： 10秒內

- 信 號 輸 出： 0-1 vdc

- 溫 度 元 件： 白金電阻式溫度感應器

三、氣壓感應器 (含防風罩)

- 測 定 範 圍： 500〜1100 h Pa 之間可任意設定，如：950～1050 h Pa

- 信 號 輸 出： 可任意選擇0-5 VDC或0-2.5 VDC

- 數 位 輸 出： RS232

- 操 作 環 境： -50〜+60℃

- 精       度： ±0.3 h Pa

- 外       箱： 防水型玻璃纖維強化塑膠

(附防風罩以防止因風速而產生的誤差)

- 可觸發起動： 待機時1.4 μA，省電

- L E D 螢 幕： 即時觀看目前氣壓值

四、資料記錄器

- 類比解析度: 13-bit

- 類比輸入頻道: 3組差動或6組單端

範圍: ±2.5mV, ±7.5mV, ±25mV, ±250mV, ±2500mV, ±5000mV

精度: ±0.06% of reading + offset, 0° ～ 40℃

±0.12% of reading + offset, -25° ～ 50℃

- 脈衝輸入頻道: 2個 24-bit, 可選擇接點開關, 高頻脈衝或低位準AC信號

- 激發輸出頻道: 2個

- 數位I / O頻道: 4個 或 2組 Tx, Rx COM port

- 取樣頻率： 10 ms ～ 30 min. @10 ms 增加

- 記憶容量：4MB

- 時間精度： ±3分鐘/年

- 工作電壓： 9.6 ～ 16Vdc

- 操作溫度：-25℃ ～ 50℃

- 輸入頻道具氣體放電管保護

- 具有程式狀態LED

- 具有程式控制Switched 12V埠

- 具 SDI-12界面

- 符合CE 認證

- 具內藏鋰電池以保護資料及執行程式

- 內建RS-232埠(傳輸速率: 300-115200 bps)及具有CS I/O埠作為其他連線使用

- 可作平均, 移動平均, 最大/最小及其發生時間, 取樣, 累計, 標準偏差及各種氣象資料運算等功能

- 可現場連線設定參數與日期時間, 下載程式檔至資料處理器、從資料處理器抓取資料儲存於電腦, 即時監看資料

- 具有將來擴充使用有線電話,2.4GHz/UHF/無線通訊, GSM/GPRS/ADSL通訊,, 衛星等連線功

- 支援 PakBus, Modbus, DNP3通訊協定

五、充電模組/耐候型防潮箱/儀器架組/

- 電池規格： 12V7AH

- 可接市電充電

- 可接太陽能板充電

- 包含穩定電壓的避雷管、突波吸收器與瞬變吸收二極管。

- 12”×14”耐候型防潮箱

- 儀器架含鋼索組：高度可調，150～200cm，管徑34mm

六、備註：

- 由於本場已有兩組氣象設備運作中，並已自行撰寫程式配合所得資料進行分析。若本次採購設備型號與先前不同，得標廠商需協助撰寫程式進行資料格式轉換，以配合本場分析程式運作。

- 投標時應檢附需求規範所列設備之型錄、說明書或證明文件(以中文為主，但特殊技術或材料之圖文資料得使用英文)，不得將機關提供之規格作為投標廠商規格文件（如於型錄或說明書未有需求規範所列項目之規格內容，可附自行繕打之規格文件並加蓋投標廠商章及負責人章方式佐證，惟應於驗收時能證明之），請以螢光筆標示符合規格處及標示項次，俾利審查。

- 需安排人力陪同辦理驗收程序，並自交貨驗收合格日起負責保固一年，需檢附保固書。得標廠商在保固期間內，如非人為因素之損壞，應負責修護或零件更換，不含消耗品。

- 得標廠商須免費派員至買方指定地點實施實際操作教育訓練，並提供儀器操作手冊1份。

- 得標廠商交貨時，須檢附原廠出廠證明書為2013年07月以後非大陸地區之全新品，若為國外產品須檢附海關進口證明以供驗收。

- 確認所交貨之物品為經過整體系統設計、測試及運作之商品化產品，以確保使用之穩定性及安全性。

- 相關文件資料如有假造，不予驗收，並依法追究相關責任。

- 廠商應於決標日起45個日曆天內交貨完成。