行政院農業委員會高雄區農業改良場

「立體栽培植床架4列」施工規範

一、裝置結構：

本工程共有A~D四種型式栽培植床架各一列，尺寸規格如下：

A型：1.04×1.4×28m(W×H×L)

B型：0.92×1.5×28m (W×H×L)

C型：0.45×1.6×28m (W×H×L)

D型：0.46×1.28×28m (W×H×L)

構造及位置配置參考圖說。

二、材料材質規範

1. A型立體栽培植床架為∮1”×1.8T黑鐵管彎製支架座，並以B-40×20×1.1T橫管支撐，焊接後經熱浸鍍鋅處理(得標廠商需檢附熱浸鍍鋅證明文件)，W1.04*H1.4m，支架座間距1.47m 共20座。

2. B型立體栽培植床架為∮1”×1.8T黑鐵管彎製支架座，並以B-40×20×1.1T橫管支撐，焊接後經熱浸鍍鋅處理(得標廠商需檢附熱浸鍍鋅證明文件)，W0.92*H1.5m，支架座間距1.47m 共20座。

3. C型立體立體栽培植床架為∮1”×1.8T黑鐵管彎製支架座，並以B-40×20×1.1T橫管支撐，焊接後經熱浸鍍鋅處理(得標廠商需檢附熱浸鍍鋅證明文件)，W0.45*H1.6m，支架座間距1.47m 共20座。

4. D型立體立體栽培植床架為∮1”×1.8T黑鐵管彎製支架座，並以B-40×20×1.1T橫管支撐，焊接後經熱浸鍍鋅處理(得標廠商需檢附熱浸鍍鋅證明文件)，W0.46*H1.28m，支架座間距1.47m 共20座。

5. 直列鍍鋅管規格為3/6”× 6M有縮管SW處理。

6. 保麗龍槽W208mm×H 213mm，L：1m，密度15kg/m3(含)以上。

三、支撐架設備：

立體栽培植床支架上端，配置3mm鍍鋅纜繩垂直向上固定，前後栽培植床支架座間兩邊以3/4”鍍鋅雙扁管固定支撐。

四、其他：需配合協助原有肥灌系統(Netafim NMC-Pro)灌溉管理程式維護及管路配置管理。