高雄區農業改良場「小型曳引機一台」規格

- 機體：

  - 全  長：320~350㎝。

  - 全  寬：140~150㎝。

  - 全  高：190~240㎝。

  - 重  量：1,300~1,710kg。

  - 附駕駛室冷房

- 動力系統：

    - 馬  力：≧41HP。

    - 引  擎：水冷式柴油引擎。

    - 排氣量：≧2,150cc。

    - 油箱容量：≧40公升。

- 傳動系統：

    - 驅動方式：二輪驅動、四輪驅動兼用。

    - 離合器：油壓式控制乾式單板。

    - 變速段數：前進≧30段、後退≧20段。

    - P.T.O ：正轉4段、逆轉1段

- 油壓系統：

    - 最大上揚力：≧1,470 kg/f。

    - 耕部作業：原廠配置自動水平、自動耕深

- 轉向及煞車系統：

    - 轉向方式：全油壓動力轉向搭配倍速轉彎模式。

    - 煞車系統：左右獨立、濕式圓盤煞車搭配AD輔助煞車。

- 耕耘部：

    - 驅動方式 : 側邊傳動、附深淺裝置配件。

    - 耕寬 : 1700mm。

    - 耕耘部需與曳引機相同原廠機型。

- 備註：

  - 投標時應檢附需求規範所列設備之型錄、說明書或證明文件(以中文為主，但特殊技術或材料之圖文資料得使用英文)，不得將機關提供之規格作為投標廠商規格文件（如於型錄或說明書未有需求規範所列項目之規格內容，可附自行繕打之規格文件並加蓋投標廠商章及負責人章方式佐證，惟應於驗收時能證明之），請以螢光筆標示符合規格處及標示項次，俾利審查。

  - 需安排人力陪同辦理驗收程序，並自交貨驗收合格日起負責保固一年，需檢附保固書。得標廠商在保固期間內，如非人為因素之損壞，應負責修護或零件更換，不含消耗品。

  - 得標廠商須免費派員至買方指定地點實施實際操作教育訓練，並提供中文操作手冊1份。

  - 得標廠商交貨時，須檢附原廠出廠證明書為2014年01月以後非大陸地區之全新品，若為國外產品須檢附海關進口證明以供驗收。

  - 確認所交貨之物品為經過整體系統設計、測試及運作之商品化產品，以確保使用之穩定性及安全性。

  - 相關文件資料如有假造，不予驗收，並依法追究相關責任。

  - 廠商應於決標日起60個日曆天內交貨完成。