高雄區農業改良場「顯微影像擷取系統一套」規格

一.	彩色影像擷取器:

- 晶片真實畫數≧2452 x 2056 pixel

- 晶片感應尺寸≧2/3”

- 畫點≦3.45um

- ROI可調整

- 頻譜針測範圍400nm ~700nm,IR Filter,(max:藍色≧78%,綠色=100%,紅色≧90%)

- 擷取速度(life max≧9fps 2452 x 2056)(max≧15fps 1920 x 1080)(ROI in HD-Format)

- 動態範圍≧1:500

- 數位化:3 x 12 bit

- 傳輸界面: IEEE 1394b(4孔獨立鎖定式1394b界面卡)

- 高精密度蓋玻片,厚度0.17mm+/-0.005mm,長X寬尺寸18x18mm平方,折射率≧1.5255+/-0.00015,色散程度≧56+/-2(1000pc),ISO 8255-1認證

二.	與彩色影像擷取器同廠牌之軟體:

- 支援領航者視窗(Navigator window)。

- 支援互動式量測功能，可測量長度、角度及周長。

- 支援多種影像存取格式，如ZVI、BMP、GIF、JPG、JPG2000與TIFF。

- 支援輸入介面TWAIN。

- 支援標準報告顯示。

- 支援簡單易操作工具列(simple toolbar)。

- 支援套用用比例尺(u  bar scales)。

- 支援文字標示(Text annotation)

- 支援影像及參數預覽功能。

- 支援擷取影像後自動儲存。

- 可調整影像之白平衡、亮度、對比、Gamma值，達到影像後處理最佳化(可life及snap後執行以下功能)。

- 支援多種影像格式輸JPG,BMP,TIFF,(AVI,MOV)。

- 支援批次影像輸出

- 可執行圖像之偽彩套色

- 功能列可水平,垂直自由移動顯示

- 影像儲存電腦(或以上等級):INTEL i5,主記憶體4GB,硬碟1TB,光碟機16x DVD-RW,獨立顯卡,鍵盤,滑鼠,螢幕22”

- 備註：

  - 投標時應檢附需求規範所列設備之型錄、說明書或證明文件(以中文為主，但特殊技術或材料之圖文資料得使用英文)，不得將機關提供之規格作為投標廠商規格文件（如於型錄或說明書未有需求規範所列項目之規格內容，可附自行繕打之規格文件並加蓋投標廠商章及負責人章方式佐證，惟應於驗收時能證明之），請以螢光筆標示符合規格處及標示項次，俾利審查。

  - 需安排人力陪同辦理驗收程序，並自交貨驗收合格日起負責保固一年，需檢附保固書。得標廠商在保固期間內，如非人為因素之損壞，應負責修護或零件更換，不含消耗品。

  - 得標廠商須免費派員至買方指定地點實施實際操作教育訓練，並提供儀器操作手冊1份。

  - 得標廠商交貨時，須檢附原廠出廠證明書為2014年01月以後非大陸地區之全新品，若為國外產品須檢附海關進口證明以供驗收。

  - 確認所交貨之物品為經過整體系統設計、測試及運作之商品化產品，以確保使用之穩定性及安全性。

  - 相關文件資料如有假造，不予驗收，並依法追究相關責任。

  - 廠商應於決標日起60個日曆天內交貨完成。