高雄區農業改良場「稻米食味計一台」規格

- 測量方式：近紅外線透過式。

- 測量對象：水稻稉稻糙米、白米。

- 測量項目：

      - 糙米：蛋白質、水分、直鏈性澱粉、評分。

      - 白米：蛋白質、水分、直鏈性澱粉、評分。

- 測量範圍：

      - 蛋白質：可測範圍至少 6 ~ 7.5%。

      - 水分：可測範圍至少 12 ～ 15%。

      - 直鏈性澱粉：可測範圍至少 15 ～ 20%。

- 測量時間：1分鐘以內。

- 試料容量：50ml（含）以上。

- 顯示方法：液晶顯示螢幕。

- 電源：AC100V到240V(50/60Hz)以內。

- 附件：

      - 原廠標準配備。

      - 搭載Windows 7以上中文版之全新筆記型電腦

      - 處理器：Intel第二代Core i5 （含）以上處理器。

      - 記憶體：4GB（含）以上。

      - 硬碟容量：500GB（含）以上。

      - 螢幕尺寸：14吋（含）以上LCD液晶螢幕。

      - 獨立顯示卡、內接式播放燒錄光碟機。

      - 可將測定資料傳輸至電腦之軟體。

      - 校正用基準米。

- 主體外型尺寸及重量：250～300(W) × 260～360(D) × 330～390(H)㎜3 ，12.0公斤（含）以上。

- 備註：

      - 投標時應檢附需求規範所列設備之型錄、說明書或證明文件(以中文為主，但特殊技術或材料之圖文資料得使用英文)，不得將機關提供之規格作為投標廠商規格文件（如於型錄或說明書未有需求規範所列項目之規格內容，可附自行繕打之規格文件並加蓋投標廠商章及負責人章方式佐證，惟應於驗收時能證明之），請以螢光筆標示符合規格處及標示項次，俾利審查。

      - 需安排人力陪同辦理驗收程序，並自交貨驗收合格日起負責保固一年，需檢附保固書。得標廠商在保固期間內，如非人為因素之損壞，應負責修護或零件更換，不含消耗品。

      - 得標廠商須免費派員至買方指定地點實施實際操作教育訓練，並提供儀器操作手冊1份。

      - 得標廠商交貨時，須檢附原廠出廠證明書為2014年01月以後非大陸地區之全新品，若為國外產品須檢附海關進口證明以供驗收。

      - 確認所交貨之物品為經過整體系統設計、測試及運作之商品化產品，以確保使用之穩定性及安全性。

      - 相關文件資料如有假造，不予驗收，並依法追究相關責任。

      - 廠商應於決標日起60日內交貨完成。