高雄區農業改良場「溫室加溫機一台」規格

- 加溫機：

- 熱風式加溫機。

- 燃料油種類：柴油。

- 熱交換速率：至少150M3/分鐘(含以上)。

- 發熱量：至少90,000Kcal/小時(含以上)。

- 溫度控制器：數位式可調整溫度控制器，溫度設定可由室溫~90℃(含以上)。

- 機體出風口：至少2個，口徑各40公分±5公分，出風口溫度至少60℃(含以上)。

- 機體尺寸：長度≦160公分，寬度≦80公分，高度≦150公分。

- 使用電源：220V或380V，50/60HZ。

- 廠商於投標時須提供型錄規格以供審查。

- 熱風管：塑膠打孔熱風管2條，每條長度至少30公尺(含以上)，口徑40公分±5公分。

- 熱風管轉接彎頭1個：不鏽鋼材質，厚度0.4mm±0.1 mm，口徑40公分±5公分。

- 備註：

  - 裝設地點：本場編號CD9溫室，加溫機放置位置為溫室內靠近抽風扇位置，投標廠商於投標前可先至現場實地了解與量測。

  - 廠商須負責加溫機、熱風管及所需電路、油管之施做與安裝。

  - 油管由本場CD10溫室原有之管路連接使用，管路經草皮處須埋設於地下至少10公分。

  - 投標時應檢附需求規範所列設備之型錄、說明書或證明文件(以中文為主，但特殊技術或材料之圖文資料得使用英文)，，不得將機關提供之規格作為投標廠商規格文件（如於型錄或說明書未有需求規範所列項目之規格內容，可附自行繕打之規格文件並加蓋投標廠商章及負責人章方式佐證，惟應於驗收時能證明之），請以螢光筆標示符合規格處及標示項次，俾利審查。

  - 需安排人力陪同辦理驗收程序，並自交貨驗收合格日起負責保固一年，需檢附保固書。得標廠商在保固期間內，如非人為因素之損壞，應負責修護或零件更換，不含消耗品。

  - 得標廠商須免費派員至買方指定地點實施實際操作教育訓練，並提供中文操作手冊1份。

  - 得標廠商交貨時，須檢附原廠出廠證明書為2014年07月以後非大陸地區之全新品，若為國外產品須檢附海關進口證明以供驗收。

  - 確認所交貨之物品為經過整體系統設計、測試及運作之商品化產品，以確保使用之穩定性及安全性。

  - 相關文件資料如有假造，不予驗收，並依法追究相關責任。

  - 廠商應於決標日起30個日曆天內交貨完成。