高雄區農業改良場「氣象資料收集系統1組」規格

# 一、資 料 蒐 集 器：

# 類比輸入：20組單端( 1-16組單端可規劃為8差動 )。

# 四段式解析度範圍：±2mV，±20mV，±200mV，±2000mV。解析度: 最小可達 0.25uV (差動量測) 或 0.5uV (單端量測)。

# 脈衝輸入：4組慢速或快速接點信號或低位準AC信號。

# 數位控制輸出：6數位控制輸出。

# 觸發電壓輸出： 0 - 3.8 VDC,可程式化設定範圍。

# 資料輸出時間間隔：可從1分鐘至20小時或以上之範圍設定。

# 時鐘精準度：±1分鐘/月。

# 工作電壓：8 - 15 VDC。

# 系統耗電：約 1 - 2 mA (靜態時耗電)。

# 資料輸出格式：西元年、月、日、時、分, 無太陽日轉換月日之問題。

# 二、AC/DC 兩用式電源模組：

# 內含避雷管及突波吸收器及7安培小時12VDC可充電式電池, 無電源處可外接太陽能板。

# 三、外接式通信傳輸介面：

# 可外接RS232/RS485 轉換器或網路IP控制器或撥接式數據機或GSM無線式數據機與中心站PC作遠端距離之資料傳輸.

# 四、防潮箱附側扣及鎖：

# 箱體含10孔纜線固定頭, 箱體可以U型環固定於腳架或塔上。

# 五、視窗版資料蒐集記錄器支援軟體1套

# 具監測即時測值。

# 具撥接數據機或其它有線或無線傳輸裝置之連線功能。

# 具程式編輯及修改功能。

# 具自動連線撥接,等間距時間間隔及指定時間點自動作業模式等功能。

# 具終端機模式(即時值或記錄值資料輸出)等功能。

# 可搭配 Window XP, VISTA, WIN 7 及 Win 8作業系統使用。

# 六、溫度計及濕度計(含通風罩)6 組

# 溫度計

# 量測範圍：- 40℃ 至 + 60℃

# 精確度：≦ ± 0.3 ℃

# 濕度計：

# 量測範圍：0 - 100%

# 精確度：≦ ± 3%

# 工作電壓：7 - 28DC(或更寬)

# 通風筒

# 自然通風無需電壓

# 白色熱塑膠材質

# 須附固定用配件，可固定於本場溫室內支柱，與支柱水平距離20～25 cm

# 溫度計及濕度計為個別獨立感測器，纜線長度分別為3公尺1組，6公尺2組，30公尺長纜線2組，35公尺長纜線1組。

# 七、光量子計：

# 6米長纜線。

# 波長範圍：400 nm～700 nm。

# 靈敏度：2.7 mV/1000 μmol s-1 m-2。

# 量測範圍：0～10,000 μmol s-1 m-2。

# 精確度：± 4%。

# 反應時間：1μs。

# 須附水平底座(含水平氣泡儀)及固定臂(水平延伸25 cm(含)以上)。

# 八、數據傳輸模組1組含：

# GSM 無線式數據機(資料蒐集器端)

# GSM 900 及 GSM 1800 雙頻使用

# 傳送速率: 300 - 115200 bps

# 通信介面: RS232

# 具資料傳輸及信號位準LED燈號顯示

# 工作電壓: 12 - 48 VDC

# 操作環境: -20℃ 至 +55℃

# 附件:含轉接頭及排線等

# 配合上述自動資料蒐集器使用

# 九、備註：

# 投標時應檢附需求規範所列設備之型錄、說明書或證明文件(以中文為主，但特殊技術或材料之圖文資料得使用英文)，，不得將機關提供之規格作為投標廠商規格文件（如於型錄或說明書未有需求規範所列項目之規格內容，可附自行繕打之規格文件並加蓋投標廠商章及負責人章方式佐證，惟應於驗收時能證明之），請以螢光筆標示符合規格處及標示項次，俾利審查。

# 主機及各項配件安裝時須依本場指定位置及需求，配合現場狀況進行安裝，按裝試車期限7天，試車運轉正常後驗收及付款。

# 需安排人力陪同辦理驗收程序，並自交貨驗收合格日起負責保固一年，需檢附保固書。得標廠商在保固期間內，如非人為因素之損壞，應負責修護或零件更換，不含消耗品。

# 得標廠商須免費派員至買方指定地點實施實際操作教育訓練，並提供中文或英文操作手冊1份。

# 得標廠商交貨時，須檢附原廠出廠證明書為2014年11月以後非大陸地區之全新品，若為國外產品須檢附海關進口證明以供驗收。

# 確認所交貨之物品為經過整體系統設計、測試及運作之商品化產品，以確保使用之穩定性及安全性。

# 相關文件資料如有假造，不予驗收，並依法追究相關責任。

# 廠商應於決標日起45個日曆天內交貨完成。