行政院農業委員會高雄區農業改良場

財物採購規範

案號：104A024-a

標的名稱：104年度果實蠅誘殺資材一批

一、「開放式誘殺器」包含上蓋及藥劑承載裝置，共二元件，數量：30,000組。

- 上蓋：黃色、半圓型防水上蓋，內部高度9公分(圖二)，內部直徑19公分(圖一)。

- 藥劑承載裝置(圖一)，承載槽深度4.5公分，底部直徑4.5公分，需可順利承載50ml玻璃瓶(瓶高7公分，瓶身直徑4公分)。

- 黃色上蓋與藥劑承載裝置需能連結穩固，並可輕易拆開。連接組合後如圖三，上蓋懸掛孔至底部高度約15.5公分。

- 全部元件製置材質需為PP材質。

二、「長效型誘殺器」包含上蓋、藥劑承載裝置及果實蠅蟲體承載裝置，共三元件，數量：1,000組。

- 上蓋：黃色、半圓型防水上蓋，內部高度9公分，內部直徑19公分(圖 四)。

- 藥劑承載裝置(圖四、六)，承載槽深度4.5公分，直徑4.5公分，需可順利承載50ml玻璃瓶(瓶高7公分，瓶身直徑4公分)。

- 果實蠅蟲體承載裝置(圖四、五、八)：高度15公分，連結黃色上蓋之位置的內徑為18.5公分，底部內徑11.5公分。

- 果實蠅蟲體承載裝置(圖七)之上端需具有1x1 cm2之藥劑釋放孔。

- 上蓋、藥劑承載裝置及果實蠅蟲體承載裝置需能連結穩固，並可輕易拆開。連接組合後如圖八，上蓋懸掛孔至底部高度約24公分。

- 全部元件製置材質需為PP材質。

三、上述單位可容許誤差值為±0.3公分。

四、相關圖示請參考誘殺器圖說。

五、備註：

- 得標廠商應檢附需求規範所列財物之型錄、說明書或證明文件(以中文為主，但特殊技術或材料之圖文資料得使用英文)，不得將機關提供之規格作為得標廠商規格文件（如於型錄或說明書未有需求規範所列項目之規格內容，可附自行繕打之規格文件並加蓋投標廠商章及負責人章方式佐證，惟應於驗收時能證明之），請以螢光筆標示符合規格處及標示項次，俾利審查。

- 自交貨驗收合格日起負責保固一年，需檢附保固書。得標廠商在保固期間內，如非人為因素之損壞，應負責修護或零件更換，不含消耗品。

- 得標廠商交貨時，須檢附出廠證明書為2015年1月以後之非大陸地區全新品，若為國外產品須檢附海關進口證明以供驗收。

- 確認所交貨之物品為經過整體系統設計、測試及運作之商品化產品，以確保使用之穩定性及安全性。

- 相關文件資料如有假造，不予驗收，並依法追究相關責任。

- 履約期限：自決標日起60個日曆天內交貨完成。

- 履約地點：高雄區農業改良場。