智慧型GPS曳引機1台採購需求規範

一、機體：

（一）駕駛室：具有隔音功能之安全整體設計車箱，可調式方向盤，電控油壓式手煞車裝置，有前後雨刷及後視鏡，並附空調設備、收音機及冰箱。

（一）全長：520~600㎝。

（二）軸距：290~320㎝。

（三）離地高：≧50㎝。

（四）全重：9,500~11,000 kg。

（五）輪胎：前輪尺寸480/70R34，後輪尺寸710/70R42。

二、GPS衛星導航系統：

（一）具備GPS衛星導航系統(含第1年登錄費用)，並配GPS接受器，水平距離精準度須≦±3.5㎝。

（二）內建≧10吋觸控式液晶螢幕，可直接操作設定GPS衛星導航系統。

（三）具自動駕駛模式。

三、動力系統：

（一）引擎額定馬力須≧295 HP (217KW)。

（二）引擎最大馬力須≧324 HP (239KW)。

（三）PTO馬力須≧247 HP (184KW)。

（四）引擎：水冷式、6汽缸、具渦輪增壓和氣冷式預冷設備柴油引擎。

（五）具電控高壓共軌柴油噴射系統。

（六）兩段式柴油濾清器(具有含水感應器及低壓柴油傳輸邦浦)，另具強力型螺旋離心式油水分離器。

（七）需有引擎高溫感應自動熄火裝置。

（八）柴油箱容量須≧650公升。

四、傳動系統：

（一）四輪傳動，附前輪差速鎖定裝置。

（二）全自排無段變速，最高行走速度須≧40 km／hr。

（三）油壓濕式離合器及煞車。

（四）PTO：獨立式，濕式離合器片電控油壓裝置，轉速須≧1,000 r.p.m。

五、油壓系統：

（一）中央密閉式，主油壓泵出油量須≧220 L/min，須有流量及壓力補償裝置。

（二）外部油壓控制閥：須≧4組。

（三）具動力轉向油壓系統。

（四）三點鏈接端孔類別：第三類(3/3N)。

（五）電子控制油壓控制系統(具高度、深度及浮動控制)，具拉力感應裝置。

（六）最大舉昇能力須≧10,000 kg，有重負荷型可擺動式拖桿。

（七）外部後擋泥板上具有控制三點升降按鈕及PTO轉動按鈕，方便操作者安裝農具。

六、電氣系統：

（一）發電機≧200 A，兩個蓄電池，電壓≧12 V。

（二）全車具備LED工作燈。

七、備註：

（一）投標時應檢附需求規範所列設備之型錄、說明書或證明文件(以中文為主，但特殊技術或材料之圖文資料得使用英文)，不得直接將機關提供之規格文件作為投標廠商規格文件(如於型錄或說明書未有需求規範所列項目之規格內容，可附自行繕打之規格文件並加蓋投標廠商章及負責人章方式佐證，惟應於驗收時能證明之)，請以螢光筆標示符合規格處及標示項次，俾利審查。

（二）本案總價款：包含稅金、運輸、安裝等費用。

（三）需安排人力陪同辦理驗收程序，自驗收合格之日起提供1,500個工作小時或1年原廠保固(二者其中一項先到時，即視為保固期滿)，保固期限內，如非人為因素(除耗材外)，得標廠商應負責免費修復與保固服務(需檢附保固書)。得標廠商保證機器使用7年年限內，原廠保證零件及售後服務供應無虞。

（四）提供中文操作手冊或使用說明書1份。

（五）得標廠商交貨時，應為2017年1月以後生產之全新品，需檢附原廠正本出廠證明及原廠正本型錄(或影本，須蓋「與正本相同」之章)，確實依型錄規格製作之中文規格說明書，並就本案規格於型錄上劃線逐條編號標示以供審標，型錄不得造假，否則投標無效。若為國內廠商製造，由該廠商出示經財團法人車輛研究測試中心(ARTC)或其他第三公正單位查驗合格之鏟裝機檢測報告，並詳載公司名稱、負責人、統一編號及地址等相關資料；若為國外(原產地得為歐、美或日本，不得為中國(依行政院公共工程委員會工程企字第09900101270號)生產進口)。

（六）確認所交貨之物品為經過整體系統設計、測試及運作之商品化產品，以確保使用之穩定性及安全性。

（七）相關文件資料如有假造，不予驗收，並依法追究相關責任。

（八）驗收時對得標廠商所交之貨品品質及規格，若有所疑義時(例如廠商投標規格資料與原廠網路規格資料不符或原廠網站無規格資料等)，得委託財團法人車輛研究測試中心(ARTC)進行本案實機查驗，如不符本案規範說明要求，得標廠商須於主驗人指定之期限內改善，否則依契約規定辦理；另以上查驗發生之所有查驗測試費用及損失，均由得標廠商自行負責。

（九）履約期限：得標廠商應於決標日起60個日曆天內前將採購標的加滿燃料油箱送達本場旗南分場，並完成安裝測試及教育操作訓練。

（十）履約地點：高雄區農業改良場旗南分場(高雄市旗山區南隆街3號)。