農業機械

乘坐式蕹菜收割機之研製與商品化

王明茂、賴鑫騰

蕹菜是本省重要蔬菜之一，盛產期為夏季，年栽培面積廣達2,600餘公頃，年產值高達2億餘元，帶給菜農豐碩收益。惟蕹菜在採收過程相當繁雜，每公頃必需耗費150人工以上，才可收割完成，且因其莖葉細嫩，如在陽光高照下，植株之水分極易蒸發而萎凋，為此，菜農常在田園裡張掛電線與燈泡，以利於晚間或清晨進行採收工作，同時因收割時之植株高度約25～50㎝左右，在此高度下工作者不適合以彎腰或蹲行去作業，袛好在臀部綁1張小凳子，以坐姿慢慢去割採，足見菜農工作實倍極辛勞又耗工，因此，亟待開發適用之採收機供菜農使用。

本計畫旨在研發乙部乘坐式收割機，該機搭配12PS柴油引擎，機械作業方式係以分草板將撒播成長之空心菜植株強制區分成條播狀，再經往復刀剪來切割，靠撥入爪之作動，使被割取植株能順利以直立餵入挾送帶內，經旋轉而以橫臥方式排出，為求符合菜農習慣裝筐方式，仍需靠人手取出物料再排入塑膠簍筐裡，至此機割作業才告完成。本機經田間測試結果，工作效率每0.1公頃耗時約46分鐘，對中空草莖可切斷自如且割口平齊，物料被軟質挾帶運送也不會被挾傷，1次割寬達108㎝比2車輪之外側為寬，故可合乎全面收割之要求。除外本作業機採用動力方向盤與4輪驅動，在操作上更為舒適，且以油壓舉升收割部，對留樁高度之控制很輕便。

本次試造收割機之功能性，著重於促使物料排出能保持頭尾方向一致性，以利後續裝筐作業之進行。試驗機經測試巳可達成功能性之要求，但其排料整齊度仍未達理想，另對整台作業機之耐用性、平穩性，以及機體最適規格等，尚待繼續試驗與改良。