自走式果樹殘枝粉碎機改良試驗

游景昌、賴鑫騰

為使果樹殘枝等植物廢棄物有效及合理化利用，避免殘枝燃燒造成空氣、環境污染等問題，進行開發適合一般果園內行走作業之果樹殘枝粉碎機。本年度進行將試製之試驗機作最後階段性能改良，完成包括夾持輸送、粉碎刀、細碎物排出、動力等裝置改良。本機進料裝置採上下兩支對稱進料滾輪夾持輸送，為改善細殘枝有纏繞及阻塞在下夾持滾輪與刀砧間隙之問題，已依據夾持滾輪表面型式，增設乙組齒型防纏板來克服，並已達設計要求。

試驗機設計採用13hp小型汽油引擎為動力源，當受負載時引擎rpm變動率甚大，改良係在粉碎部主軸入力端增設乙組動力飛輪，採用替代品係為三菱2850型柴油引擎專用飛輪，直徑300㎜，重量11.8㎏，初步測試調查顯示，可大幅增強粉碎作業粉碎部慣性力，以粉碎能量計算約可增加30％，對較大直徑殘枝作業效能亦顯著提昇。排料筒物料排送性能改良方面，係將葉片徑向偏置作業角設計為15°，當排料筒葉輪設定在800、1200、1600及1900rpm試驗，顯示排出機外細碎物料分佈RPM越高有將細碎物拋離較遠情形，物料大多分佈在離機身附近，以重量計50㎝距離內平均佔40％，距離100㎝內佔63.4％，對本機實用性而言，排料筒1000rpm左右較適合。提昇刀具耐用性方面，新改良設計鋸齒狀粉碎刀之刀峰面角度為40°，作用角45°，材質改採用工具鋼(SKH2)，熱處理硬度HRC62~64度。

本機經由田間測試顯示最大粉碎能力殘枝直徑達6公分以上，一般果殘枝粉碎每小時可處理在1,000㎏以上。90年3月28日首次於屏東縣高樹鄉舉開田間操作示範觀摩會，共操作表演印度棗、蓮霧、芒果、檳榔及椰子葉等植物殘體粉碎，因本機操作簡便，各項功能受到與會各界好評，值得商品化量產推廣。