生態農場堆肥種類與用量試驗

蔡永

農場內植物殘體及廢棄物，為避免造成環境污染，儘量回收，自製成堆肥，本年度10~12月自製堆肥3,610公斤。堆肥化過程中，粗材料先以碎木機粉碎，醱酵溫度可提高至70℃，有利於中高溫菌的醱酵，加快堆肥腐熟速度及品質提升。堆肥種類的田間效果，如表6所示，以功能性堆肥區最佳，比化學肥料區，春作水稻增產36％，夏作黃秋葵增產41％，秋作甘藍增產10％，全年平均增產29％。且功能性堆肥區作物生長快速，較早採收。堆肥用量的田間效果，如表7所示，有機氮施用量以化學氮推荐量的3倍施用，作物表現最佳。春作水稻增產27％，夏作黃秋葵減產30％，秋作大頭菜增產10％，全年平均增產2％。顯示第1年實施有機農法，若採用良好的堆肥，及正確的施用量，亦不會造成作物減產。

表6、90年產量調查

|  | 春作水稻產量 | 夏作黃秋葵 | 秋作甘藍 |
| --- | --- | --- | --- |
| 處理 | t/ha | ％ | t/ha | ％ | t/ha | ％ |
| 禽堆 | 7.97 | 123 | 3.49 | 74 | 90.7 | 129 |
| 自堆 | 7.76 | 120 | 2.53 | 54 | 61.6 | 88 |
| M0 | 4.13 | 63 | 4.21 | 90 | 20.1 | 29 |
| 功堆 | 8.85 | 136 | 6.59 | 141 | 77.3 | 110 |
| CK | 6.46 | 100 | 4.69 | 100 | 70.4 | 100 |
| 油堆 | 7.45 | 115 | 2.59 | 55 | 49.7 | 71 |

表7、90年產量調查

|  | 春作水稻產量 | 夏作黃秋葵 | 秋作大頭菜 |
| --- | --- | --- | --- |
| 處理 | t/ha | ％ | t/ha | ％ | t/ha | ％ |
| M0 | 3.69 | 59 | 5.42 | 100 | 13.1 | 38 |
| M1 | 4.89 | 79 | 2.96 | 55 | 25.3 | 74 |
| M2 | 7.25 | 117 | 3.49 | 65 | 38.3 | 112 |
| M3 | 7.86 | 127 | 3.76 | 70 | 37.6 | 110 |
| M4 | 6.65 | 107 | 2.78 | 51 | 24.8 | 73 |
| CK | 6.18 | 100 | 5.41 | 100 | 34.1 | 100 |

M0～M4：全氮的施用量分別為CK（化肥區）推荐氮量的0、1、2、3、4倍