檸檬汁濃縮技術之研究

李穎宏

檸檬為本場轄區重要經濟果樹，本研究主要在探討低溫條件下薄膜濃縮之加工條件，期盼藉由改進國產濃縮果汁加工技術及產品品質，提高國內廠商使用國產水果原料之意願，以擴增其加工利用上需求量，進而達調節及紓解國產水果生產過剩所衍生之物賤傷農等問題。本試驗所使用薄膜分別有UF、NF及RO膜，其濃縮條件除比較不同前處理果汁其濃縮差異外，尚包括濃縮製程中不同透流壓力與分段濃縮等對檸檬汁濃縮效果之比較。

檸檬汁採一段式(RO)濃縮及二段式(RO，NF)濃縮，其濃縮倍數分別為3.3倍及4.6倍(以酸度作指標)。結果如下：檸檬汁先經2,000rpm離心過濾後，利用超過濾(PCI;FP200管式膜組)在8 Bar, 15~22℃條件下進行澄清處理，其透流液之可溶性固形物維持在5.4~6.7%間(從起始後5小時間之平均透流速度約為24 l/hr.m2 )。將以上UF透流液利用PCI;AFC99; RO管式膜於22~41℃比較不同壓力濃縮效果，當壓力為35Bar其透流率從開始22 l/hr.m2下降至3.1 l/hr.m2時(約2小時20分)，檸檬濃縮汁之可溶性固形物、酸度及pH分別為15.2%、12.4%及2.42(圖1)。而壓力為45Bar其透流率從開始30 l/hr.m2下降至3.7 l/hr.m2時(約1小時50分)，檸檬濃縮汁之可溶性固形物、酸度及pH分別為19.2%、15.7%及2.35(圖2)。檸檬汁以35Bar與45Bar進行RO濃縮，其濃縮倍數(當以可溶性固形物作指標)分別為2.45及3.1倍(若以酸度作指標則分別為2.63及3.3倍，圖3)。再將RO濃縮之檸檬汁以DESAL; DK2540膜組(NF捲式膜)於38Bar,24~38℃進行第二段濃縮，其最終濃縮液之可溶性固形物、酸度及pH分別為27.8%、21.79%及2.27(可溶性固形物及酸度作指標之濃縮倍數，分別為4.48倍及4.61倍)。至於NF透流液之可溶性固形物、酸度及pH分別為7.4%、6.90%及2.84(圖4)。當將UF透流液與NF透流液比例混合，再經45 Bar RO濃縮後，其濃縮效果與單純使用UF透流液相同條件之濃縮效果相同，其濃縮液再經NF二段濃縮效果亦可維持(圖5)。利用薄膜濃縮檸檬汁技術可行，產品之風味幾乎與鮮搾檸檬汁相似，更可藉由UF之過濾有效掌控檸檬果皮苦辣物質之比率。

# Text boxes

圖2.檸檬汁RO濃縮糖酸變化(45BAR)

圖1.檸檬汁RO濃縮糖酸變化(35BAR)

圖3.不同RO透流壓力檸檬汁濃縮效果比較

圖4. 檸檬汁NF濃縮之糖酸變化(第二段濃縮)

圖5.UF透流液與NF、UF透流混合液之 RO濃縮效果比較