# 重量式印度棗分級機示範

游景昌、黃  龍

農產品採用機械分級的好處，可提高產品均一性,有效降低分級成本，提昇產品商品價格及利於市埸交易之進行等。為解決印度棗水果迫切需要以適用的機械來替代人工分級﹐本場已完成研發乙部以果實重量為分級指標之「重量式印度棗分級機」。本年度在高雄縣阿蓮鄉召開分級機操作示範觀摩會。

本分級機設計可將果實依重量分六級，操作僅需將棗果倒入供料槽內﹐即可自動完成棗果之定量供料﹑單粒輸送﹑單粒供果、單粒分級及出料集果等工作一貫自動化作業。該機分級不受果實形狀或品種限制，亦適用於檸檬、青蘋果、柳橙、再來種芒果等果實分級，目前累計已推廣200餘台給農民使用﹐深受果農好評﹐分佈在台南﹑高雄及屏東等三個縣印度棗、檸檬主要產地使用。

本機分級能力每小時7,200粒以上﹐相當於棗果900公斤，分級精度穩定性平均達95％以上﹐機械損傷程度在2.3％左右，符合分級要求，每部約可替代六個人工作業，經本機分級之棗果，拍賣價格較穩定，每公斤平均可提高售價5至10元之間，大幅改善工作環境及提昇農業勞動生產力與降低果農生產成本。

表1、重量式印度棗分級機性能測定結果

| 項目／暫訂標準 | 測定水果 |
| --- | --- |
|  | 青蘋果 | 印度棗 |
| 作業能力 | 達廠商標準值5200個/小時以上 | 5236個/小時 | 5567個/小時 |
| 損傷程度 | 10%以下 | 1.3% | 3.3% |
| 分級精度 | 90% | 96.7% | 93.3% |
| 連續作業 | 不得有異常之故障磨耗 | 無異常之故障磨耗 |

#表中資料摘自農機具性能測定報告